许昌市教育局“ＬＥＤ屏、音响”项目需求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1）显示屏规格：室内表贴三合一全彩色高清LED显示屏，像素点间距2.5mm，大屏幕显示尺寸≥4.64米（长）×2.56米（高）；整屏平整度：≤0.1mm；刷新频率≥3840Hz。 2）支持前/后维护。 3）LED灯管：采用SMD表贴三合一LED灯。 ★4）像素失控率：整屏失控率不大于百万分之一； 5）采用双冗余电源供电，在某一路供电电源故障的情况下，另一电源可实时自动切换不中断供电，无切换时间，从而保证箱体供电的安全性与稳定性。 ★6）LED显示屏使用寿命不小于10万小时，平均失效间隔工作时间MTBF不小于5万小时； ★7）LED显示屏符合蓝光视网膜危害等级中的无危害类要求； ★8）LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K。 9）校正功能：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；信号支持双回路热备份自动转换；支持单点维修更换。 10）屏幕亮度：0~1200cd/ m2可调, ★11）视角及均匀度：屏幕水平视角≥160度 ，垂直视角：≥160度；色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy，亮度均匀性：≥99%； 12）对比度：不小于7000：1； ★13）产品采用专业的设计，具备优良的稳定性，抗震能力达到8级抗震； 14）刷新频率及换帧频率：刷新频率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz； ★15）显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至700cd/ m2 前提下灰度等级为16bit； ★16）显示屏具有防火阻燃性能，符合UL94 V-0阻燃标准； ★17）显示屏通过抗电强度检测，可承受50Hz、1500V（交流电有效值）的试验电压1min不发生绝缘击穿： ★18)显示屏具有对地漏电流保护功能，对地漏电流≤3.5mA/㎡（交流电有效值）； ★19）LED显示屏具备良好的节能特性，具有良好的能源效率，通过一级能效检测； 20）防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 21）产品认证要求：LED显示单元应具有国家CCC质量认证证书 | 11.8784㎡ |
| 2 | LED屏体 安装支架 | 采用专用支架，制式产品，铝制型材，稳固性好，拼接效果好，安装简单，美观轻巧， | 定制 |
| 3 | 图像控制系统 | 1）图像拼接控制器采用全模块化结构设计、支持板卡热插拔，单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps，设备支持级联使用，N台级联系统总带宽：N×单机带宽。 2）图像控制器采用全硬件设计，不需Windows/Linux操作系统，数据实时处理，不存在计算机病毒问题。意外断电不会造成数据损失，加电即可工作，启动时间小于5秒，可经受频繁开关机。 3）全模块化结构设计，支持板卡热插拔，具有FPGA硬件图形并行处理功能，采用实时信号数据流与超高分辨率计算机图像数据流独立并行处理技术，视频/计算机信号处理采用全硬件后端处理技术，完全不占用系统资源；采用嵌入式系统管理架构。 ★4）图像控制器采用模块化处理技术，各个图像处理板卡及功能模块均为插卡设计，各个图像处理板卡及功能模块均为插卡设计，支持各个图像处理板卡和功能模块的热插拔快速维护，无需重启或刷新设备。支持系统的业务自动恢复，业务恢复时间≤10s； ★5）控制器所有进、出风口、板卡、核心部件采用实时监控，实时采集传感器信息，读取温度、转速等状态，判断自身运行状态。当出现温度过高、电压超过门限、风扇转速不正常等状况时，会报警提示，或自动关闭有问题的板卡甚至电源，实现设备自我保护； 6）支持任意区域划分显示，支持所有显示信号随机开启窗口与定义尺寸，支持显示画面的整屏显示、分区域显示，以及自由缩放、移动、漫游等。 ★7）输入信号切换实时、无缝，无黑场现象，任意信号切换时间≤0.5S，单个信号开窗操作瞬时执行； ★8）图像控制器具有一定的抗温升能力。在环境温度为30℃时信号处理器温升小于24K； 9）图像控制器系统应能兼容各种种类输入信号，包括数字、模拟信号；可兼容任意种类的视频信号源，包括复合视频、分量视频、VGA、DVI、HDMI、DisplayPort、3G/HD/SD-SDI、网络计算机信号、IP视频信号。 10）具有输出通道智能匹配分布式管理功能，输出通道与显示单元可以任意连接，无需遵循既定连接次序，通过软件拖放信号至任意通道即可实现任意窗口、整屏拼接显示。 11）具有显示墙多屏信号精确同步功能，支持共用时钟控制，确保所有输出通道在同一时刻输出画面，使各单元间信号窗口显示达到0误差同步。保证整个显示墙的画面同步性； ★12）图像控制器，带包装在不低于70CM的高度跌落后，通电可正常工作。 ★13）图像控制器，需通过8级抗震测试 ★14）图像控制器可在高温高湿环境下稳定工作，在温度+45℃±2℃，湿度80%RH环境下，实验72小时后可正常工作； 15）具有完善的设备信息监控和保护功能，系统所有进、出风口、板卡、核心部件采用实时监控，实时采集传感器信息，读取温度、转速等状态，判断自身运行状态。当出现温度过高、电压超过门限、风扇转速不正常等状况时，会报警提示，或自动关闭有问题的板卡甚至电源，实现设备自我保护 ★16）应具有较高的系统稳定性和可靠性，可全年持续工作，支持全年7×24小时连续运行。整机平均无故障工作时间MTBF≥12万小时，平均恢复前时间MTTR＜10S； 17）信号输入：4路（VGA\DVI\HDMI）信号输出：4路DVI输出； 18）图像拼接控制器须具有CCC，提供证书复印件加盖制造商公章。 | 1套 |
| 4 | 大屏幕控制管理软件 | 全中文操作界面，包括所有菜单、控制按钮、信号源名称及窗口标题等均支持全中文显示。采用B/S软件架构，支持IE浏览器登陆，网络上任意一台用户PC只要安装了IE浏览器，就成为一台控制终端，既可以对大屏幕进行任意操控管理，还可以对大屏幕显示画面进行实时回显监控。可实现视频信号、RGB信号、网络信号、音频信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可对信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。支持各类信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号上屏显示之前，同时对若干信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。在控制终端界面模拟屏上开的信号窗口具有“同步仿真”回显功能，使操作人员不用看大屏幕即可在控制终端上监视投影墙的显示内容。 | 1套 |
| 5 | 专用工程线缆 | 包括视频、RGB、DVI线缆等，满足使用需求。 | 1套 |
| 6 | 吸顶音响 | 两路两单元扬声器系统。 ★采用点声源声传输原理设计。 ★针对不同使用环境声扩散要求的设计理念，方便调整声辐射范围，达到均匀的声传输要求。 ★具有485的接口，可方便的与中控、矩阵连接并进行控制，达到灵活的操作和现场调试并实现智能管理。 ★新颖的外观设计可与不同装修风格的使用场所形成和谐统一的整体 额定功率： 80W 频率响应： 80Hz～20KHz 标称阻抗： 8Ω 灵敏度： 96dB 连续声压级： 115dB 最大声压级： 118dB ★角度调整： 0度~45度 净重： 5kg 外形尺寸(mm)： 直径：350mm；高：215mm 安装开孔尺寸： 332mm 箱体材料： ABS 输入接口： 凤凰头 单元规格： LF：8"×1；HF：1"×1 | 14只 |
| 7 | 电动式吸顶 音响控制器 | 1、★具有RS485接口，可方便与中控、矩阵连接并进行控制，达到灵活的操控与现场调试并进行管理； 2、★电动吸顶扬声器专用控制器，附带角度设定控制盒，能够预设定每只吸顶的角度，防便一键式操作。 | 2套 |
| 8 | 数字功率放大器 | ★数字功率放大器采用全桥谐振开关电源组成，效率非常高可达90%，采用D类功率放大电路，采样频率：400KHZ； 额定功率：2×400W/8Ω，2×700W/4Ω，桥接1×1400W/4Ω。 频率响应:20Hz-50kHz -3dB； 灵敏度:0.775V； 失真度≤0.07%； 效率:90%； 信噪比>100dB； ★完善可靠的保护电路，包括交流保护、直流保护、短路保护、热保护 、削波限幅器、长期限幅器、温控连续变速风扇、高频保护等， ★内置动态削峰限制功能。 | 2台 |
| 9 | 数字AV处理中心机 | ★3路平衡话筒信号输入，2路单独带48V幻像电源及音效处理； ★4路HDMI高清输入、1路输出，支持3D视频格式，分辨率达 1080p/60Hz，使用标准AWG25 线缆输入传输距离达25米，输出传输距离达15米； ★内置基于DSP算法自适应反馈抑制功能（AFC），完美解决话筒啸叫问题，不需要调试，一键解决； ★5种音频输入信号切换: HDMI高清音频，1路立体声输入可外接CD机等音频输入,USB接口可直接读取U盘音频信号，蓝牙播放可通过手机或平板电脑传输音频信号, SD卡插入直接读取音频信号；带2路音频主输出、独立录音输出口； ★话筒信号断点处理接口,可外界均衡器、效果器等；RS-232串口通讯及面板控制功能，可外接计算机或中央控制系统等； ★内置双通道数字功放2×200W 8Ω（1KHZ，THD≤0.05%） | 2台 |
| 10 | 无线会议 话筒 | ★真分集接收电路，性能稳定； 全金属机箱，铝合金面板，高品质设计； ★数码单键飞梭设计，频率、输出、SQ设置均一键式控制，方便、快捷； 豪华节能液晶显示屏，显示内容全面； 灵敏度可调，根据使用情况可以分段设置接收距离； 频率可以自行设定，应对不同使用环境； ★全金属会议底座，隐藏式红外对频窗，有效屏蔽干扰信号；抗RF射频干扰设计，解决无线会议麦克风易受手机信号干扰的问题； 适用于要求高的政府、事业单位、大型企业集团等不方便布线的会议场所使用。 频率范围：749.850-779.600 790.100-819.850 调制方式：宽带FM信道数目：120CH 可调范围：30MHz频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB最大频偏:±45KHz 音频响应：80Hz-18KHz综合信噪比：＞105dB综合失真：≤0.5% 工作环境温度：-10℃—+40℃ 发射器参数 天线程式：内置螺旋天线输出功率：高功率30mW，低功率3mW 杂散抑制：-60dB供电：两节AA(1.5V)电池 30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时 接收机参数 接收机方式：一次变频超外差中频频率：10.7MHz 无线接口：BNC/50Ω灵敏度：12dBuV(80dBS/N)杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV | 2套 |
| 11 | 电源时序器 | 整机额定输入220V/30A；每通道额定输出220V/10A； ★整机可由时序开关控制，每通道可通过按键独立控制； ★两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源； 输出采用了8个万用插座，方便各种型号的电源插头接插； ★面板自带USB灯插口及RS232控制接口； ★带过流和短路保护功能。 电源总功率：交流-220V/30A 时序控制路数：8路插座模式：8个万用电源插座 单路额定输出电流：10A时序开关频率：1秒/步 ★时序通道独立开关功能：通过按下相应通道按键实现 ★时序联机控制功能：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线 工作电压：180V－240V工作频率：50/60Hz±5% | 2台 |
| 12 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入， 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、带USB接口可直接播放MP3格式音乐； 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； 7、幻象电源：48V； 8、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 9、内部数字效果器：16种模式； 10、LED电平表：2×10点LED电平表。 | 2台 |
| 13 | 机柜 | 1、产品采用高密度黑色砂面防火板，具有防火、防水、耐酸碱、耐划伤功能。 2、1.5mm厚双包铝、1.2mm厚双V铝型材均氧化成铝本色；连接机箱的TM5*18大扁机丝和M5的法兰盘螺母均采用镀铬处理。 3、4个3寸橡胶脚轮，两个定向脚轮，两个万向脚轮，其中一个万向脚轮带刹车，方便演出固定。 4、大抽手、中角直码、大球包均采用镀铬表面处理 5、2个牢固镀铬把手，方便设备搬运。 6、本机安装4根直角U条，增加产品的强度，方便客户使用。 7、本产品外形美观大方、漏印精美、结实经久耐用 | 2套 |

其它要求：货物需求中需提供拼接屏及音响部分的厂家授权书及售后承诺书原件（加盖厂家公章）。