许昌市公安局示范区分局“技防体系三期项目”货物采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：技防体系三期项目

2、项目需求：技防体系三期

3、预算金额：1404412.77元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

基本条件

（一）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

投标人须为独立法人或为其他组织，具有承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特别条件

（一）若分公司参加投标，必须经总公司授权后方可参加投标。

（二）本项目不允许联合体投标。

（三）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

一、采购项目内容及要求

1.货物需求表

| 序号 | 设备名称 | 功能要求及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机接入授权许可 | 视频管理服务软件，200路视频接入许可，基于市局原有平台承载服务进行无缝扩容，不影响当前业务。 | 套 | 1 |
| 2 | 网络云存储主机 | 单机柜高度≤4U，支持前面板热插拔，48盘位云存储磁盘阵列； 支持iSCSI主机GE接口，配置GE接口数≥4个，最大可扩展至8个;支持10GE 接口，持端口链路聚合、负载均衡； 采用用双核处理器，标配不少于8GB高速缓存，最大可扩容至32GB； ★要求云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换； 存储容量：单机柜可插48块磁盘，支持接入磁盘扩展柜，整个系统最大磁盘数量≥480，最大存储容量≥480×4TB； 支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘，支持启动时磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护； 系统内部磁盘可以任意的更换位置，而磁盘内部的阵列配置信息和数据完全不会改变或丢失，可避免由于磁盘被错误插拔而导致的数据丢失； 支持RAID0、1、5、6、10等RAID级别，冗余RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿，支持全局热备盘、专用热备； ★支持IPC的音视频、图片等数据直接写入到云存储节点中； 异常掉电数据保护功能：支持异常掉电后启动电池以保护缓存数据； 逻辑资源卷（LUN）数量≥1024；单个逻辑资源卷（LUN）最大容量≥64TB； 支持虚拟功能，支持所有存储节点的虚拟成虚拟池，支持存储节点负载均衡及容灾，支持对录像进行非文件方式直存和管理，避免文件碎片； 支持中/英文切换图形化管理软件，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； ★存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失； ★云存储系统需支持云内和云间备份功能； ★云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式； 支持Windows、Linux、Unix等操作系统，支持中/英文图形化管理软件，支持存储的级联管理，支持链路聚合和动态故障切换，在保证数据读写带宽的同时保障数据通路的可用和畅通，支持硬件和环境监控功能，可对设备电压、环境温度、网络接口及CPU使用率等状态信息进行实时查看，含导轨； 云存储主机能够无缝融入现有云存储系统； 功耗：<650W（配置48个4TB SATA磁盘） | 台 | 1 |
|  |  | 电池模块 | 个 | 1 |
|  |  | 2端口MINI SAS接口板模块 | 个 | 2 |
|  |  | 网络存储700W电源模块 | 台 | 2 |
|  |  | 网络存储主机安装滑道 | 套 | 2 |
|  |  | 一体化SATA硬盘(4000G) | 块 | 48 |
| 3 | 机柜 | 采用优质钢板2000*600*1000MM，含两个PDU。 | 套 | 1 |
| 4 | 200万像素防水枪机 | 200万像素CMOS逐行扫描网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/2.8英寸； ★水平解像力可以达到1100线，亮度等级大于等于11级； 支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB； 支持强光抑制、支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪； 镜头焦距不低于2.8~12mmmm，支持电动变倍； 红外补光可以达到50m； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度； 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MGPEG视频编码协议； 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量； 至少支持8组OSD，OSD内容支持自定义； 支持网络自适应，10%丢包网络环境下图像效果良好； 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能； 支持SD卡前端缓存，最大支持128GB，与中心平台配合支持缓存补录； 不少于1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 不少于1个本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节； 不少于1路音频输入/输出，支持双向语音对讲； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； 提供DC12V±25％、AC24V±25％电源输入口，与PoE供电互为备份； 适用不低于-40～60℃温度环境工作； 支持不低于IP67防尘防水等级； 支持GB/T 28181国家标准和ONVIF协议。 | 台 | 107 |
| 5 | 摄像机电源 | AC24V/72W电源适配器，与枪机配套使用。 | 只 | 107 |
| 6 | 200万像素星光级红外球型网络摄像机 | 1080P球型网络摄像机，传感器尺寸≥1/2.8英寸CMOS Sensor； 水平解像力可以达到1100线； 支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB； ★支持宽动态效果自动切换； 支持光学透雾、支持强光抑制； 支持500米红外补光； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 镜头焦距不低于5.0～210mmm，支持不小于42倍电动变倍； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度； 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议； G.711、AAC语音编码，支持48kHz语音采样； 支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s； 支持-20°～+90度垂直旋转； 支持256个预置位设置 ★支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好； ★支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，当达到设定的阈值时，可联动告警输出； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； 支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制； ★内置GPS/北斗，可显示经纬度信息； ★内置电子罗盘，实况OSD可显示球机方位信息； 支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录； 不小于1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节； 支持音频输入/输出，支持双向语音对讲； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； ★AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作； 适用不小于-40～70℃温度环境工作； 支持IP67防尘防水等级； 支持标准ONVIF协议和GB/T 28181国家标准。。 | 台 | 1 |
| 7 | 200万像素星光级红外球型网络摄像机 | 1080P球型网络摄像机，传感器尺寸≥1/2.8英寸CMOS Sensor； 水平解像力可以达到1100线； 支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB； ★支持宽动态效果自动切换； 支持光学透雾、支持强光抑制； ★支持350米红外补光； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 镜头焦距≥6.5~143mmm，支持不小于21倍电动变倍； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议； G.711、AAC语音编码，支持48kHz语音采样； 支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s； 支持-20°～+90度垂直旋转； 支持256个预置位设置； 支持3D定位功能； ★支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好； ★支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，当达到设定的阈值时，可联动告警输出； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； ★内置GPS/北斗，可显示经纬度信息； ★内置电子罗盘，实况OSD可显示球机方位信息； 支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录； 不小于2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节 支持音频输入/输出，支持双向语音对讲 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作； 适用不小于-40～70℃温度环境工作； ★支持IP67防尘防水等级； 支持标准ONVIF协议和GB/T 28181国家标准。 | 台 | 13 |
| 8 | 防雷接地 | 防雷接地系统，达到国标要求。 | 套 | 100 |
| 9 | 立杆 | Q235材质，地笼M22×300×1m×4，立杆采用6米八棱杆，下口200，上口130，臂厚4.0mm，下法兰320mmx320mm，x18mm，上法兰260mm×260mm×14mm，横臂采用八棱臂，大口140，小口80，臂厚3.5mm，挑臂5米，热镀锌喷塑。 | 套 | 100 |
| 10 | 立杆基础 | 混泥土基础：C25；水泥基座尺寸：800(长)X800(宽)X1000(深)mm；地笼尺寸：300X300X100，钢筋直径18mm。 | 处 | 100 |
| 11 | 机箱 | 2mm以上优质冷钢板，热镀锌喷塑，含空开、插排要求防雷接地和防水防尘 | 套 | 100 |
| 12 | 防雷器 | 信号、电源二合一；多功能防浪涌过电压精细保护；交直流电源通用；三级滤压串联保护。 | 套 | 100 |
| 13 | 网线 | 超五类防水国标305米/箱（以现场测算为准） | 箱 | 16 |
| 14 | 电源线 | 国标RVV2*2.5（以现场测算为准） | M | 20000 |
| 15 | 管材 | 国标 直径20（以现场测算为准） | M | 20000 |
| 16 | 施工辅料及其他费用 | 根据现场需求，自行测算。 | 项 | 1 |
| 17 | 光纤租用 | 每路传输带宽不低于10M。 | 路 | 100 |

2.本项目需求表中核心产品为序号4“200万像素防水枪机”、7“200万像素星光级红外球型网络摄像机”。

二、其它要求

1.投标人根据自己需求自行进行现场勘察，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械、线路铺设及与协助单位产生的费用均应包括在本项目总报价中，采购人不再另行支付有关费用。

2.投标人须明确所投视频监控产品的生产厂家、品牌、规格型号、详细参数及功能，功能技术参数必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

3.投标人须提供本项目具体建设方案和售后运维服务方案。建设方案搭建整个监控系统方案，包括前端设备建设方案、通信线路方案、后台建设方案及售后运维服务方案，方案应当详细具体。不提供上述方案为无效投标。

4.投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中所投产品应属于强制采购产品。

5.产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

# 6.售后服务

6.1投标人须对整体系统免费提供三年产品质量保证和免费三年售后运维服务，不响应者为无效投标。三年运维期内确年故障发生率不超过20%，月故障率不超过2%，不可抗力除外。

6.2应急维修响应时间：系统出现故障，供应商接到通知后，应在2小时内现场找出故障原因并解决问题。

6.3运维售后服务方案应当包括：售后运维团队技术人员简介、应急维修时间安排、保修、保障服务计划、备品备件等主要内容。

7.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、运维服务、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

9.本次采购预算上限：¥1404412.77元，投标报价超出者为无效投标。其中包含了本项目所有通信线路12个月的线路租用服务费和需新建通信线路的费用，线路租用费固定为336000.00元。

10.交付时间：自合同签订之日起30天，超出者为无效投标。如供应商不能如期完工，采购人将无条件解除合同，并没收履约保证金。

11.交付地点：许昌市城乡一体化示范区所辖区域内。

12.验收：本项目由采购人组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。验收按照招标文件要求包括：全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）、线路、后台管理及监控系统实际效果等。

13.付款方式（不响应者为无效投标）

验收合格后支付合同总价的85%，剩余15%，每售后运维服务满1年经验收合格后支付5%。

- 评分标准（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | 投标人报价得分＝最低有效投标报价/有效投标报价×40 |
| 2 | 投标人信誉 及认证 | 6 | （1）投标人信用等级为AAA的得1分（须提供信用等级证书及企业信用报告原件，未提供证书及报告者不得分）。 （2）投标人须提供工商企业信用报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn)、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良记录者每项得1分，共2分，未提供者不得分。 （3）投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分；具有ISO18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。共3分。 （提供证书原件，否则不得分，评委需网上查询比对） |
| 3 | 产品信誉 | 3 | （1）所投监控产品制造商提供近三年内无被省级及以上公安机关通报安全事件的声明，加盖厂家公章或授权章，提供得3分，不提供不得分。 |
| 4 | 业绩 | 3 | 提供2013年12月至今,投标人完成视频监控类项目140万元以上（含）业绩的，每份得1分，最多得3分。（提供业绩合同、中标通知书原件、验收报告，缺一不得分。分包、转包合同不属于投标人的业绩） |
| 5 | 投标文件的规范程度 | 2 | （1）投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐、印刷精美、逻辑性强、无差错的2分； （2）投标文件的编制符合招标文件的规定，装订不整，逻性性差者1分； （3）投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 32 | 未实质性响应招标文件技术要求和商务要求者为无效投标。 投标人提供的监控方案需详细阐述新建监控点位（包含视频、图片、数据等信息）与后端业务平台的云存储、大数据、视频结构化、GIS地图、运维等系统对接及业务应用呈现，评委通过比较从方案完整性、可行性、先进性综合评定，好的12分，较好的8分，一般的4分。 技术参数中加★项为关键技术要求15分，评委根据检测报告（国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式检测报告）逐项检查，每有一项不满足的，扣2分，扣完为止。（未提供所投主要产品并加盖厂家公章检测报告的复印件，或提供的报告内容不详细，评委作出不利判断，投标人自负。中标后所提供的产品与所投产品不符视为提供虚假的证明文件，并承担相应的法定责任） 根据投标人提供监控技术实施方案5分。 技术方案中详细描述了前端产品的性能、通信链路租用保障能力、后台设备的功能和性能、运维服务技术规划，并提供齐全技术证明资料，且方案完整、可行性，技术先进，得5分； 技术方案中基本描述了前端产品的性能、通信链路租用保障能力、后台设备的功能和性能、运维服务技术规划，并提供基本的技术证明资料，且方案可基本可行性，得3分； 技术方案中有前端产品的性能、通信链路租用保障能力、后台设备的功能和性能、运维服务技术规划描述，但不详细，提供基本的技术证明资料不全面，且方案可行性差，得1分。 |
| 7 | 售后运维服务 | 12 | （1）根据投标人运维服务期内服务方案及措施好的8分，较好的6分，差的4分。 （2）投标人在三年运维售后服务承诺的基础上每增加1年加2分，最多4分。 |
| 8 | 施工方案 | 2 | 主要施工、安装调试方法适当合理，质量、工期保证与控制措施适当合理，工程安全文明施工组织措施适当合理。好的2分，一般的1分，不提供者0分。 |
| 注： （1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。（要求不需要提供原件的除外） （2）全体评标委员会成员对投标人评分的算术平均值即为该投标人最终评标得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 |

（五）采购单位联系方式及地址：

联系人：王琳；电话：18637462015；

递交书面材料地址：永昌大道与魏文路交叉口。