建安区政府采购

谈

判

文

件

## 项目编号：建安政采竞字〔2018〕155号

## 项目名称：虚拟演播室设备采购

项目负责人：曹永端13839028838

许昌市建安区广播电视台

二〇一八年十二月

目   录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判程序

第三部分  注意事项

第四部分  保证金交纳及退还须知

第五部分  采购清单

第六部分  合同格式（仅供参考）

第七部分  响应文件格式

第一部分  谈判邀请函

# 受采购人的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

1、项目编号：建安政采竞字〔2018〕155号。

2、项目名称：虚拟演播室设备采购。

3、采购单位：许昌市建安区广播电视台。

# 4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：450804.00元（财政拨款）。

6、最高限价：450804.00元。

7、交付期限：60日历天。

8、质量要求：合格（符合国家现行规范和要求）。

二、供应商资质

1、供应商须具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围须包含：广播电视设备、灯光设备及室内外装饰装修工程），并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动。供应商应在采购公告发布后对本单位信用信息进行查询打印并将打印件加盖单位公章做在投标文件中；

3、参与本项目的供应商须提供类似电视台合同业绩及中标通知书原件（验原件，留复印件，复印件加盖单位公章）；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、报名方式及时间

1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、报名时间：2018年12月18日至2018年12月20日，在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上报名。

四、竞争性谈判文件、采购清单的获取

在报名截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、响应文件的递交

1、递交文件截止时间：2018年12月25日9:30，地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

2、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的供应商，其响应文件不予受理。

六、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限：

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购单位：许昌市建安区广播电视台

项目负责人：曹永端13839028838

许昌市建安区广播电视台

2018年12月17日

第二部分  竞争性谈判程序

一、开标

1、采购人将在规定的时间和地点组织开标。投标人全权代表必须到场并签名以证明其出席；采购人将对其进行身份的符合性检查，即出席的授权代表递交同投标文件一致的授权书、身份证原件与授权代表是否相符。

2、开标时，投标代表和采购方检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购人和监督方将开标现场所有资料送达至评标室。

3、递交有效投标文件不足3家的，不得评标。

二、评标

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，由采购人指定或评委会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（一）、初审

1、初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的相关证件、资质等资料是否有效、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（响应文件的制作、签署是否符合相关要求；报价、供货期、货物质量是否符合谈判文件要求；是否附有采购人不能接受的条件，是否有法律法规规定的其他违法或无效情形。）

2、澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

3、初审不合格的为无效响应文件，不再参与下一步评审（谈判）。

（二）、谈判（评审中若有需要，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。若发现有两家及以上供应商最后所报价格相同时，就最低报价相同的供应商再次进行报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

第一步，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

第二步，所有谈判结束后，供应商进行最终报价，最终报价不得高于初次报价（报价一览表报价），递交后不予修改、退还，否则为无效报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照质量和服务均能满足实质性响应要求且按报价由低到高的顺序确定三家成交候选供应商。

采购人应当在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

第三部分  注意事项

1、供应商应提交壹份正本和贰份副本响应文件。

2、未按时提交响应文件的供应商不得参加竞争性谈判采购活动。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按要求递交投标保证金的；

（二）出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询其信用记录）。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5、谈判时间：2018年12月25日9:30。

6、响应文件递交及谈判地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

7、供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用及一切风险（包括终止采购活动等）。

8、响应文件的装订：供应商应按附件中响应文件范本的顺序和要求，以A4幅面打印或者复印并胶装成册，编排目录和连续页码，并按响应文件格式制作。

9、响应文件的密封和标记：供应商应将响应文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。并在封套上注明：项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在　年　月　日  之前启封（指谈判活动开始的日期及时间）”的字样，在密封处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

10、因篇幅所限，本竞争性谈判文件优先列出以往采购活动中经常出现的问题，若有不详或未尽之处，以国家、部委以及地方相关法律法规为准。本次采购活动严格按照国家、部委以及地方相关法律法规执行。参考法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规。

第四部分  保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采竞字〔2018〕155号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 虚拟演播室设备采购 |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：人民币捌仟元整（¥8000.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、 投标保证金的退还：

（1）中标通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件、履约保证金转账凭证到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  | 是否中标 | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |
| 股室负责人意见 |
| 年 月 日 |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

履约保证金的相关规定

一、履约保证金提交方式
1、以网银、银行转账支票、银行电汇方式提交。
2、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。
3、中标人必须通过其公司账户按照规定的方式提交，其名称应与中标单位的名称一致。
二、履约保证金提交比例和数额
履约保证金数额不得超过中标合同金额的10%。
三、履约保证金的退还
1、项目完工后，由招标人出具《履约保证金退还通知单》，中心财务凭《履约保证金退还通知单》在五个工作日内退还履约保证金及银行同期活期存款利息至中标人账户。
2、中标人因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还或没收其履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

履约保证金退还通知单

| 项目编号 |  | 是否完工 | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标企业名称 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 金额 | 大写： ￥ |
| 招标人（采购人）意见 |
| 主要负责人签字 ： 盖 章： 年 月 日 |

第五部分  采购清单

许昌市建安区广播电视台

虚拟演播室设备采购

采购说明

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.虚拟演播室 |
| 1 | 场室建声处理 | 主材：墙身减震器、天花减震器、加强装配式轻钢龙骨、超细玻璃棉、细木工板、玻璃丝布、隔声板、生态木、木丝板、聚酯纤维吸音板、不锈钢、铝朔板、朔胶地板。 1、顶部处理工艺说明：7323*10854mm ，79.4㎡，隔声吊顶采用50U型装配式轻钢龙骨架，上铺50mm厚32容重超细玻璃棉，龙骨上安装隔振层材料、厚石膏板.采用专业房中房隔声做法、杜绝各种声音传播方式途径。选点高频吸声吊顶需用多孔吸声材料处理：采用龙骨，内铺50mm厚32容重超细玻璃棉，黑色聚酯纤维板，都需要黑幕处理。 2、墙面隔声处理工艺说明：7323*10854*2970mm ，107.9㎡，墙面原先预留的门窗洞口需要改造、封堵。（有消防安全疏散要求的严禁封堵）墙面需要做多层隔声处理，隔声墙面每层均采加强装配式轻钢龙骨架，内填40容重超细玻璃棉、外罩玻璃丝布，龙骨上安装隔声板材料，高度至顶面。采用专业房中房隔声做法、杜绝各种声音传播方式途径；墙面吸声体采用加强装配式龙骨，外安装木框造型，外贴厚多孔吸声板材。 3、地面：7323*10854mm ，79.4㎡，朔胶地板 4、原墙面做隔音处理、根据实际情况调整腔深（吸声装饰高度3900），改变吸声频率，调整演播室混响时间。符合GY/T5086-2012演播室规范。 | ㎡ | 75 |
| 2 | 蓝箱（地板胶，虚拟桌） | 1、宽6.2米*高2.8米*深3.6米U型； 2、用优质高密板铺钉地面（木框空格内填充碎泡沫以消除回音）； 3、用高密板锯成R=600mm三角若干，间隔400mm左右分别将三角固定在地面与立面和立面与立面之间所有转角处； 4、用五层板钉立面（预留R=600mm圆弧尺寸），用三层板钉R=600mm圆弧（立面和地面过渡段的平滑过渡） 5、用进口ROSCO专业色键蓝漆滚刷，每次间隔2小时，共刷三遍； 6、施工中所有使用的材料均进行防火处理、防变形处理； 7、地板下铺设防潮层；含专用ROSCO朔胶地板 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 满足房间实际需求 | 套 | 1 |
| 4 | 基础照明，插座 | 正泰暗装五孔插座10，暗装照明开关2，插座开关分别配备底盒，照明灯具使用雷士600*600LED内嵌式灯具4台，灯具安装走线需走PVC或镀锌铁管。 | ㎡ | 75 |
| 5 | 隔声门 | 尺寸：2000*900，参数： 1、隔音门墙体全部采用1.2mm厚的国标冷扎钢板。 2、隔音门墙体外表面钢板经过脱脂、磷化、喷塑处理（颜色客户选择） 3、隔音门墙体内选用8公分波峰吸音棉。 4、隔音门墙体夹层选用隔音板。 5、墙体夹层选用多规格密度的防火、环保吸音棉、中密度板、阻尼板。 隔声指数la≥30dB | 樘 | 1 |
| 6 | 播音桌 | 颜色： 台面索尼灰，钢架深灰色，浅绿色金属条 尺寸： 标准：2400MM*1800MM*830MM*1500MM（长*两侧宽*高*深），其他尺寸（长度1.8米以上）可进行单独定制 用途： ，适访谈类节目，1-2人新闻播报均可 生产工艺：采用(日本AMADA)最先进36工位电脑数控冲床、数控折弯机。经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，一体式钢制框架， 亚光经典喷涂，亚光钢琴烤漆，最后防静电喷塑。 钢制部分：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；钢板厚度1.0MM，加强梁钢板厚度2.0MM，根据零部件工位和作用，钢板材料厚度规格合理搭配， 方便安装．表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷涂。颜色可选定：银灰色，无光黑，象牙白，无光驼，索尼灰，蓝砂等塑粉。 木制部分：E1级环保优质高密度或实木颗粒板材处理, 台面厚度3MM，四周亚光钢琴烤漆，中间索尼灰色耐滑板， 亚光防静电索尼灰喷涂 | 台 | 1 |
| 7 | LED聚光灯 | 1、数码管功能显示 2、电脑512调光控制和本地调光控制 3、255级无频闪调光 4、灯具反光系统采用高亮永久性夹角透镜 ★5、无噪音表面积1.37平方米太阳花自然冷却散热方式 ★6、采用CREE36颗3WLED芯片加36颗一体透镜做灯具光源 7、灯功率:108W、中心照度:3M 3000Lux 8、显色指数Ra值大于90，色温3200K-5600K可选 | 台 | 9 |
| 8 | LED柔光灯 | 1、4位数码显示功能 2、MODE功能键、UP和DOWN选择键0-255单机和DMX无闪烁调光模式 3、单体灯具分别有DMX512和电源输入输出接口 4、灯具反光系统采用》93%透光率永久性夹角透镜 5、无风扇噪音自然冷确散热方式 ★6、采用1575颗10*23LED芯片做灯具光源、中心照度:2M 3000Lux.显色指数Ra值大于92，色温3200K和5600K可选. | 台 | 22 |
| 9 | 设备吊挂层 | 1、40方钢600³600道做承重层 2、50角钢做吊挂层 3、灯具安装固定 | ㎡ | 75 |
| 10 | 恒力铰链 | 技术参数： 吊挂重量：2~15KG 规格：1.5m 自重：3.5kg (提升重量10.5kg) | 台 | 9 |
| 11 | 影视电缆 | 影视灯光专用、3³0.75MM2 | 米 | 800 |
| 12 | 影视电缆 | 影视灯光专用、3³2.5MM2 | 米 | 600 |
| 13 | 影视电缆 | 影视灯光专用、3³0.5MM2 | 米 | 800 |
| 14 | 灯光控制台 | 一、 技术参数：数码输出信号：DMX512/1990数码格式。控制通道（光路）数：36路输出硅路：36路集控推杆：36个分控推杆： 36个效果： 12个效果（每个效果36步） 数据存储方式：关机后电池供电保留数据。显示方式： LED和LCD指示各个工作状态。 工作电压、电流：AC 100-240V，0.6A,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 15 | 集成 | 1、前后期设备（摄像机、虚拟等设备）搬迁、调试，虚拟场景制作 2、设备综合布线 | 项 | 1 |
| 二.配音间 |  |  |  |
| 1 | 场室建声处理 | 主材：墙身减震器、天花减震器、加强装配式轻钢龙骨、超细玻璃棉、细木工板、玻璃丝布、隔声板、生态木、木丝板、聚酯纤维吸音板、不锈钢、铝朔板、朔胶地板。 1、顶部处理工艺说明：6990*8160mm ，57㎡，隔声吊顶采用50U型装配式轻钢龙骨架，上铺50mm厚32容重超细玻璃棉，龙骨上安装隔振层材料、厚石膏板.采用专业房中房隔声做法、杜绝各种声音传播方式途径。选点高频吸声吊顶需用多孔吸声材料处理：采用龙骨，内铺50mm厚32容重超细玻璃棉，黑色聚酯纤维板，都需要黑幕处理。 2、墙面隔声处理工艺说明：6990*8160*2990mm ，90.5㎡，墙面原先预留的门窗洞口需要改造、封堵。（有消防安全疏散要求的严禁封堵）墙面需要做多层隔声处理，隔声墙面每层均采加强装配式轻钢龙骨架，内填40容重超细玻璃棉、外罩玻璃丝布，龙骨上安装隔声板材料，高度至顶面。采用专业房中房隔声做法、杜绝各种声音传播方式途径；墙面吸声体采用加强装配式龙骨，外安装木框造型，外贴厚多孔吸声板材。 3、地面：6990*8160mm ，57㎡，朔胶地板 4、原墙面做隔音处理、根据实际情况调整腔深（吸声装饰高度3900），改变吸声频率，调整演播室混响时间。符合GY/T5086-2012演播室规范。 | ㎡ | 33.2 |
| 2 | 基础照明，插座 | 正泰暗装五孔插座10，暗装照明开关2，插座开关分别配备底盒，照明灯具使用雷士600*600LED内嵌式灯具4台，灯具安装走线需走PVC或镀锌铁管。 | ㎡ | 1 |
| 3 | 配音桌 | 现场组装 设计元素: 做旧 原木 大师设计 1800*800 材质: 木 木质材质: 松木 不可调节 | 台 | 1 |
| 4 | 电台播音桌 | 颜色： 台面蓝色，钢架深灰色 其他尺寸（长度1.8米以上）可进行单独定制 用途： ，适访谈类节目，1-4人电台直播均可 生产工艺：采用(日本AMADA)最先进36工位电脑数控冲床、数控折弯机。经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，一体式钢制框架， 亚光经典喷涂，亚光钢琴烤漆，最后防静电喷塑。 钢制部分：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；钢板厚度1.0MM，加强梁钢板厚度2.0MM，根据零部件工位和作用，钢板材料厚度规格合理搭配， 方便安装．表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷涂。颜色可选定：银灰色，无光黑，象牙白，无光驼，索尼灰，蓝砂等塑粉。 木制部分：E1级环保优质高密度或实木颗粒板材处理, 台面厚度3MM，四周亚光钢琴烤漆，中间索尼灰色耐滑板， 亚光防静电索尼灰喷涂。 | 台 | 1 |
| 5 | 控制台 | 尺寸: 宽：2000MM 高：780MM 深：800MM 产品颜色：标准颜色，用户可选。 表面处理：所有钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。 总体设计：拼装式钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。 加工材料：钢制部分采用优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准。台面为密度板，贴真木皮，喷环保漆，做三底五面处理，表面在做防火底漆 。 散热处理：每台机位前后柜门设置有散热缝，确保设备能长期在正常温度下运作，并且柜门可自由拆卸。 材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别为： 1、承重部分（框架、承重层板采用2.0mm优质A3冷轧钢板）； 2、其它部分（面板、侧板、开孔板、柜门等部分采用1.5mm优质A3冷轧钢板）制作，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。 产品特点：全拼装设计；台面安装监视器、显示器、控制键盘等。左右两侧机柜可装计算机主机、录像机或其他设计，两侧可以活动。 生产加工：数控钣金剪切、冲压、折弯加工生产线。 木制部分：中密度板，贴真木皮，喷环保漆，表面在防火底漆处理，木面厚度为36MM。 表面处理：金属部分：酸洗、磷化、电镀彩锌、防静电喷涂塑粉。 木制部分：防火底漆、金属面漆、木本色贴水曲柳木皮。 | 台 | 1 |
| 6 | 隔声门 | 尺寸：2000*900，参数： 1、隔音门墙体全部采用1.2mm厚的国标冷扎钢板。 2、隔音门墙体外表面钢板经过脱脂、磷化、喷塑处理（颜色客户选择） 3、隔音门墙体内选用8公分波峰吸音棉。 4、隔音门墙体夹层选用隔音板。 5、墙体夹层选用多规格密度的防火、环保吸音棉、中密度板、阻尼板。 隔声指数la≥30dB | 樘 | 1 |
| 7 | 数字调音台 | 界面直观，操作简单，控制精准，运行稳定 全中文操作和显示界面。控制台上LCD、按键信息，音频主机硬件接口指示、软件界面等均采用简体中文）。 采用控制台与音频主机分离式的先进设计理念，实现数字化、网络化。 控制台由总控模组、推子模组组成，实现4到20路的组合，可灵活拼接组装。 控制台上集成LCD大屏显示系统，取代外置表桥实时显示各种状态。 控制台上每路输入信号均有LCD中文信息显示，可直观显示该路信号的物理地址、信号名称、属性等信息。 音频/DSP/控制主机采用双冗余电源，总线插卡方式，接口自适应。 支持数字AES/EBU 线路输入输出、模拟线路输入输出、话筒输入等多种I/O 方式。 具有6路输出总线：播出、热线、辅助、主持人监听、直播室监听、导播室监听。率先提出的热线总线为热线节目提供极大便捷。<br /> 网络连接计算机，全中文图形设置软件，对调音台各项参数、功能进行设定。实现远程维护。 系统集成DSP，FPGA与ARM等先进的软硬件技术，并采用CAN控制总线与网络控制技术，实现系统安全、精准、稳定、可靠的运行与实时控制。 | 台 | 1 |
| 8 | 录音话筒 | 收音头：固定充电背板，静电型电容式 指向特性：心形指向性 频率响应：20-20,000 Hz 高通滤波：80 Hz, 12 dB/octave 开通灵敏度：-33 dB (22.4 mV) 以 1V 于 1Pa 输出阻抗：120 Ω 较大输入声压级：148 dB，1kHz 于 1% T.H.D；158 dB，于 10dB 衰减 噪声：12 dB 声压 动态范围 （典型）：136 dB, 1 kHz 于较高声压 信噪比：82 dB, 1 kHz 于 1 Pa 幻象供电：直流 11-52V，耗电 3.8 mA 典型 输出接口：內置XLRM-3卡农公头 开关：高通滤波；10dB 衰减 | 支 | 2 |
| 9 | 万向话筒支架 | 特点:产品弹簧已经加强,材质加厚不加价.承受更重不下滑 长度:拉直80CM左右 颜色:黑色 表面处理:超高温静电喷粉(比普通水柒防锈耐久高三倍以上) 金属:优秀钢铁(非市面上劣质中性铁管可比) 区别:钢铁的质地坚韧密度高 中性铁质软易弯曲变形密度低 塑料:全新台化原料 硬而韧有弹性,不易暴裂 结构：可折合、升降（携带方便） | 套 | 2 |
| 10 | 数字录音工作站 | 英特尔 酷睿（TM） i5-7500处理器（四核3.30GHz Turbo 6MB 含w/HD显卡4600）/8GB(1*8GB) 非-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory/500GB 7200 RPM 3.5"SATA Hard Drive/16X最大可变速DVD+/-RW刻录机/21.5寸LCD/鼠标/键盘/专业木质音箱 板卡：法国DIGIGRAM VX222 专业声卡 SLANET音频节目自动播出软件 SLANET音频节目直播播出软件 SLANET音频节目单编辑软件 SLANET数据库搜索引擎 | 套 | 1 |
| 11 | 监听耳机 | 阻抗 54 Ω 接头 3.5mm直插头 频率响应 8 - 27000 Hz 最大声压级 110 dB (1 kHz, 1 Vrms) THD，总谐波失真 < 0,1% (1 kHz, 100dB SPL) 佩戴方式 包耳式 线长 1m卷线，可延长至3m 换能原理 动圈封闭式 电源 500 mW 重量（不含耳机线）220g | 幅 | 2 |
| 12 | 监听音箱 | 音箱类型 2-路 有源音箱 频率响应 -10dB 65Hz-22kHz 部件 LF 4" (10cm) 锥形盆 HF 1/8" (2.2cm) 半球形 输出功率 20W I/O 接口 Line 1: -10dB (RCA-pin) Line 2: +4dB (XLR3-31 型 Phone) 功耗 30W 磁屏蔽 Yes 外观尺寸 宽 144mm; 5-5/8in 高 236mm; 9-1/4in 深 167mm; 6-5/8in 净重 4.4kg; 9.7lbs | 只 | 2 |
| 13 | 新风系统 | 风量 （m³/h)500 外形尺寸长*宽* 高（mm）900*750*280 重量 （KG）43 噪音 （dB）51 电源 （V）220 热交换 效率68% 功率（w)110 静压 （pa)100 进出风口尺 寸（mm） φ145 新风排风双电机加速空气置换速度。 节能高效热回收技术，减少室内冷（热）负荷损失。 多功能控制器实时监控显示 | 套 | 2 |
| 14 | SDI线 | 高清视频线 | 盘 | 2 |
| 15 | 话筒 | 专业录音室用 | 套 | 2 |
| 16 | 集成 | 1、前后期设备（调音台、录音工作站等设备）搬迁、调试 2、设备综合布线 | 项 | 1 |

| 16 | 集成 | 1、前后期设备（调音台、录音工作站等设备）搬迁、调试 2、设备综合布线 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险；

2、核心产品为LED聚光灯，各投标商于开标时须提供样品展示（样品参数须与所投产品参数一致），否则为无效投标（样品展示地点：建安区公共资源交易中心四楼）。注：样品在开标后封存，在中标公示后中标人所提供的样品将作为验收依据，由采购人封存；未中标的投标人样品须在1个月内领走，否则采购人有权自行处理。

3、因本项目所含设备皆为专用设备、为保证与现有环境及设备兼容，潜在供应商可在报名截止时间前每天（上午9:00至下午4:00、节假日除外）前往项目技术用房进行现场勘探。

二、供应商资格要求：

1、供应商须具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围须包含：广播电视设备、灯光设备及室内外装饰装修工程），并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动。供应商应在采购公告发布后对本单位信用信息进行查询打印并将打印件加盖单位公章做在投标文件中；

3、参与本项目的供应商须提供类似电视台合同业绩及中标通知书原件（验原件，留复印件，复印件加盖单位公章）；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、交付期限：60日历天。

备注：本项目中标单位须在签订合同前缴纳不超过中标合同金额的10%履约保证金。

第六部分   合同格式（仅供参考）

建安区政府采购合同

建安政采  字〔2018〕   号

根据本次政府采购文件、投标（响应）文件（含附件）及《合同法》等相关法律法规，签定本合同：

一、项目清单（附后）

合同金额：（大写）人民币                              （小写）

二、项目交付及验收：

1、交付项目应符合国家、部委或地方相关标准及要求。

2、交付项目应符合《政府采购法》等法律法规以及本次招标采购的相关文件规定和投标文件的相关说明。

3、及时按照投标（响应）文件约定方式交付采购项目，具备验收条件后，由验收小组验收并出具验收报告。

三、付款方式：

四、合同生效、违约责任、解决争议：

1、本合同不得涂改，经双方经办人签字并加盖公章后生效。本合同一式   份，中标方、采购方、建安区公共资源交易中心等各持一份。

2、违约责任：甲乙双方应遵守法律法规和本协议规定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

3、解决争议：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 中标供应商： | 采购人： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人签字： | 法人签字： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

备注：将合同于签订之日起7个工作日内，及时提交建安区公共资源交易中心存档一份。

第七部分   响应文件格式

竞争性谈判

响

应

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：     （盖章）

谈判时间：      年   月   日

第一章  响应函

根据该项目谈判文件之规定，提交本响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证据或资料及原件。

2、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成采购项目的供货、运输、安装、调试等服务，并交付采购方验收、使用。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

4、我方充分理解贵方关于“不保证供应商最低价成交”的决定，并尊重谈判小组有选择或拒绝任何供应商成交的可能。

法定代表人或全权代表签字（或盖章）：

单位名称：      （盖章）

日期：        年     月     日

第二章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加采购人组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

项目编号：

项目名称：

法定代表人：

法定代表人联系方式：

授权代表：

授权代表联系方式：

供应商名称:

（公章）

日      期:

备注：

1、法人代表及全权代表身份证复印件附后。

2、本项目全权代表在采购活动结束前不得更改，否则保证金不予退还。

第三章 投标保证金

（许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执）

第四章 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 交付期限 |  |
| 备注 | 完全响应该项目的采购需求及谈判文件的所有内容。 |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第五章 承诺书

| 序号 | 承 诺 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我公司承诺，本响应文件中所提供的一切资料均合法有效且与原件一致，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 2 | 我公司承诺，2015年至今，无履约司法纠纷或司法纠纷无过错，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 3 | 质量承诺： |  |
| 4 | 服务承诺： |  |
| 5 | 采购文件中要求的其他承诺: |  |
| … | 投标人认为有必要的其他承诺： |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第六章 项目实施方案

1、供货清单

2、实施方案

3、其他采购需求

第七章 单位基本信息表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | A4复印件附后 |
| 2 | 采购公告中要求的各种资格证明文件 | A4复印件附后 |
| 3 | 供应商认为应该提供的其他资料 | A4复印件附后 |

（注：投标文件中提供的各种资料及证明文件复印件，开标时带原件备查。不得伪造、涂改，否则有可能被评标委员会视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。）